Дополнительное образование "Промышленный дизайн"

Учитель: Хорольский М.Ю.

8,9 классы

тема: Введение, демонстрация механизмов.

Механизм - совокупность подвижно соединённых деталей, которые под действием внешних сил совершают определённые движения.

Деталь – изделие из однородного материала, не имеющего сборочных операций.

Карданная передача — конструкция, передающая крутящий момент между валами, пересекающимися в центре карданной передачи, и имеющими возможность взаимного углового перемещения. Широко используется в различных областях человеческой деятельности, когда трудно обеспечить соосность вращающихся элементов. Название передача получила от имени Джероламо Кардано, описавшей ее в XVI в.

Читать больше:

https://nauka.boltai.com/topics/naglyadnaya-demonstratsiya-raboty-nekotoryh-mehanizmov/

Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечии — «граната») обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси. ШРУСы изредка называют «гомокинетическими шарнирами» (от др.-греч. ὁμός — «равный, одинаковый» и κίνησις — «движение», «скорость»). Используется в системах привода управляемых колёс легковых автомобилей с независимой подвеской и, реже, задних колёс. Первые попытки реализовать передний привод осуществлялись при помощи обычных карданных шарниров. Однако, если колесо перемещается в вертикальной плоскости и одновременно является поворотным, обычному наружному шарниру полуоси приходится работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30-35°. Но при углах больших, чем 10-12°, в карданной передаче резко увеличиваются потери мощности, к тому же вращение передаётся неравномерно, растёт износ шарнира, быстро изнашиваются шины, а шестерни и валы трансмиссии начинают работать с большими перегрузками. Таким образом, требовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишенный таких недостатков, передающий вращение равномерно вне зависимости от угла между соединяемыми валами
Читать больше: https://nauka.boltai.com/topics/naglyadnaya-demonstratsiya-raboty-nekotoryh-mehanizmov/

.

Источник в интернете:

https://nauka.boltai.com/topics/naglyadnaya-demonstratsiya-raboty-nekotoryh-mehanizmov/